MISURE MECCANICHE E TERMICHE

A.A. 2019-20

Esercitazione n.1 (01.10.19)

1)- Determinare i seguenti fattori di ragguaglio:

grandezza 			vecchia unità 		nuova unità (SI)

velocità lineare 			km/h			m/s

velocità angolare 		giri/min 		rad/s

massa volumica 		g/cm3 			kg/m3

pressione 			kgf/cm2 		Pa

pressione 			mm H2O 		Pa

energia 				kWh 			J

coeff. trasmissione 		Cal/(cm2.h) 		W/m2

2) Determinare le dimensioni del prodotto: (capacità elettrica)x(resistenza elettrica)

3) Calcolare la velocità di propagazione delle onde elastiche longitudinali nell’acciaio al carbonio, facendo riferimento ai valori del modulo di Young e della massa volumica; si faccia riferimento alla:

ove E è il modulo elastico e ρ la massa volumica.

4) Calcolare la velocità di propagazione del suono nell’aria in condizioni normali di temperatura e pressione; si faccia riferimento alla:

ove γ è il rapporto dei calori specifici a pressione e volume costante, R è la costante dell’aria e T è la temperatura termodinamica.