# MISURE MECCANICHE E TERMICHE

# A.A. 2019 – 2019

#### Esercitazione n. 5 (26.11.19)

### E’ data una catena di misura formata da:

a)- un estensimetro elettrico a resistenza (sensore) applicato su una lamina incastrata in acciaio al carbonio di lunghezza l=300mm, larghezza b=30mm, spessore h=4mm.

b)- un ponte di Wheatstone con amplificatore (condizionatore o elaboratore di segnale)

c)- un oscilloscopio digitale (strumento terminale)

1) Applicando all’estremo libero della lamina masse di 1kg, 2kg, 5kg, si determinino sperimentalmente i parametri caratteristici del dispositivo del 2° ordine massa-molla (fn e ξ). Si effettui l’operazione anche nel caso di lamina scarica.

2) Si confronti nel caso di m=2 kg (media dei risultati delle singole squadre) il valore sperimentale della frequenza di risonanza (fn=ωn/2π) con quello teorico , e si giustifichino gli eventuali scostamenti.

3) Si valuti, sempre in questo caso la precisione dei risultati trovati.

4) Con riferimento a due masse m1 e m2 diverse, si verifichi la ; si osservi che la stessa relazione può essere utilizzata per trovare la massa m0  che, a lamina scarica, può essere considerata concentrata all’estremità della lamina per caratterizzarla da un punto di vista dinamico; si confronti pertanto m0  con la massa della lamina.

5) Nel caso di m=2 kg, trascurando lo smorzamento, si determini la banda passante ammettendo un errore dinamico del 10%.